# 4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH
Sigmundstraße 182
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0
Fax +49 (0)911 81006-111
info@4pipes.de
http://www.4pipes.de

# Fernwärme-Bodeneinführung

Fernwärme-Bodeneinführung für den Nasseinbau in die Bodenplatte für den Einzug und die sichere Abdichtung von flexiblen Fernwärme-Leitungen.
Die Abdichtung zur Bodenplatte erfolgt mittels hochwertigem Kautschuk-Mauerkragen, MFPA druckgeprüft bis 5 bar und radondicht.
Die Abdichtung zur Fernwärme-Leitung erfolgt durch eine Pressio Ringraumdichtung Typ Fernwärme zur Abdichtung gegen drückendes Wasser, bestehend aus einem Gummielement mit 2 x 40 mm welches im Ringraum mittels 2 Druckplatten aus V2A verpresst wird. Die Ringraumdichtung ist MFPA geprüft bis 5 bar, doppelt dichtend durch Mittelnut, ebenfalls radondicht.
Ausführung: 1-fach bzw. 2-fach Bodeneinführung.

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

Fabrikat / Bezeichnung der flexiblen Fernwärme-Leitung (en):

Flexible Fernwärme-Leitung Kunststoff-Mantel DA [mm]:

Anzahl der Fernwärme-Leitungen:

Radius Bogen (800 / 1000 / 1200) [mm]:

Ausführung (normal / mit Klebeflansch):

| Menge: |  | EP: |  | GP: |
| --- | --- | --- | --- | --- |