# 4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH
Sigmundstraße 182
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0
Fax +49 (0)911 81006-111
info@4pipes.de
http://www.4pipes.de

# Mehrsparten-Hauseinführung Bodenplatte

Mehrsparten-Hauseinführung für den Einbau in die Bodenplatte für Gebäude
ohne Keller.
Bauwerkseinführung der unterschiedlichen Gewerke in einer gemeinsamen Einbauvorrichtung.
Frei belegbar mit:
Gas:	DN 25 (RMA, Schuck)
Wasser:	Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro:	Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation:	Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm

Gas- und Druckwasserdichtheit nach DVGW VP 601 zertifiziert.
Biegesteife Anschlussbögen 90° garantieren die Einhaltung der Mindestbiegeradien und garantieren einen sicheren Einzug der Versorgungsleitungen.
Alle Sparten sind werkseitig mit Blinddichtungen vorbelegt.
Geprüfte Radondichtheit.
Lieferung inkl. Betonfuß zur sicheren Aufstellung im Rohrgraben, 15 Meter Well-Schutzrohr DA 90 mm (12 Meter bei 4x starrem Bogen) zur Verlegung im Erdreich, Abschlussmanschetten, Gas-Abschluss-Stopfen.

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

Ausführung: 1x starrer Anschlussbogen / 4x starrer Anschlussbogen:

| Menge: |  | EP: |  | GP: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Mehrsparten-Hauseinführung Kellerwand

Mehrsparten-Hauseinführung für den Einbau in eine Kernlochbohrung bzw. Futterrohr Ø 200 mm in die Kellerwand. Bauwerkseinführung der unterschiedlichen Gewerke in einer gemeinsamen Einbauvorrichtung.
Frei belegbar mit:
Gas:	DN 25 (RMA, Schuck)
Wasser:	Ø 32 mm / 40 mm / 50 mm
Elektro:	Ø 21 mm / 27 mm / 32 mm
Telekommunikation:	Ø 8 mm / 10 mm / 12 mm / 16 mm / 20 mm

Gas- und Druckwasserdichtheit nach DVGW VP 601 zertifiziert.
Alle Sparten sind werkseitig mit Blinddichtungen vorbelegt.
Geprüfte Radondichtheit.
Lieferung inkl. 12 Meter Well-Schutzrohr DA 75 mm zur Verlegung im Erdreich, Abschlussmanschetten, Gas-Abschluss-Stopfen.

Fabrikat 4 pipes GmbH in Nürnberg oder gleichwertig.

| Menge: |  | EP: |  | GP: |
| --- | --- | --- | --- | --- |