1	4 pipes GmbH

Herstellerinformation

4 pipes GmbH 
Sigmundstraße 182 
90431 Nürnberg

Telefon +49 (0)911 81006-0 
Fax +49 (0)911 81006-111 
info@4pipes.de 
http://www.4pipes.de

1.1	Mauerkragen

Mauerkragen zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bis 5 bar bei Boden- und Wanddurchführungen von Medienrohren oder Hülsrohren. Der Mauerkragen besteht aus 
einem TPE- und PVC-freien Kautschukkragen mit 2 Edelstahlspannbändern. 
MFPA druckgeprüft und radondicht.
4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.
  
Außendurchmesser des Rohres 
inkl. Werksumhüllung: 		DN...........................DA.........................mm

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2	Doppel-Mauerkragen XL

Dopperl-Mauerkragen XL zur Abdichtung gegen drückendes Wasser bis 5 bar bei Boden- und 	Wanddurchführungen von Medienrohren oder Hülsrohren. Der Mauerkragen besteht aus 
	hochwertigem EPDM-Kautschuk mit Edelstahlspannband. 
	MFPA druckgeprüft und radondicht.

4 pipes GmbH Nürnberg oder gleichwertig.
  
Außendurchmesser des Rohres 
inkl. Werksumhüllung: 		DN...........................DA.........................mm

| Menge: ........... | St | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |